| Municipio: | Uribia (Casco Urbano) | Fecha: | 04/03/2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesa Temática: | Aire | Hora: | 9:00 a.m. - 12:00 a.m. |
| Responsables de Mesa: | Fernando Prieto – Eider Gámez |

| No. | PROBLEMAS PRIORIZADOS | POSIBLES CAUSAS DEL PROBLEMA | ACTORES CAUSANTES | OBSTACULOS | ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | ACTORES POSIBLE SOLUCIÓN | RECURSOS NECESARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emisiones atmosféricas por empresas de sal y yeso ubicadas en cuatro vías | Incumplimiento en la altura del punto de descarga o chimenea de las empresas que procesan sal y yeso | INDUSALCA Yesos Colombia Minerales Marfil | Altas velocidades del viento en la zona Inadecuado diseño de las chimeneas | Dar cumplimiento a la altura de descarga establecida por la norma | Corpoguajira o municipio solicitando el cumplimiento de la norma Empresas cumpliendo la norma | Recursos monetarios |
| 2 | Emisiones de material particulado (carbón) por el paso del tren | Paso del tren por la línea férrea Condiciones atmosféricas adversas (altas velocidades del viento y altas temperaturas) | Cerrejón | Falta de reglamentación para transporte de carbón por vía férrea | Implementación de medidas adicionales a las manejadas por cerrejón. Por ejemplo una estación de humectación adicional | Cerrejón | Equipos y recursos alternativos |
| 3 | Generación de olores ofensivos por el sistema de tratamiento de aguas residuales (STAR) | Ubicación inadecuada del STAR Condiciones atmosféricas adversas (altas velocidades del viento) | Alcaldía del municipio | Falta de planeación | Cierre y reubicación del STAR | Alcaldía del municipio y Gobernación del departamento | Voluntad política Recurso monetario |
| 4 | Emisiones de material particulado por actividades industriales en puerto bolívar | Manejo de carbón en puerto bolívar (descargue del tren, apilamiento, cargue de buques) | Cerrejón | Altas velocidades del viento | Implementación de medidas de control más efectivas por parte de cerrejón | Cerrejón | Recurso monetario Equipos para el control de emisiones |
| 5 | Emisiones de contaminantes atmosféricos por quema de residuos sólidos en zona rural | Falta de educación ambiental Falta de cobertura en la recolección de residuos sólidos en zona rural | Comunidades de la zona rural del municipio | No hay cobertura de recolección de residuos sólidos | Campañas de educación ambiental Recolección de residuos sólidos en zona rural por parte del municipio | Corpoguajira Alcaldía municipal Instituciones educativas | Recursos monetarios Materiales didácticos |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Firma Responsables:	_____________________________

_____________________________